## Slide 1
LAS File

## Slide 2
목차
1
LAS 파일이란?
2
LAS 파일 형식
3
LAS to TXT

## Slide 3
1. LAS 파일이란?
LAS(Lidar LAser) 파일 형식은 Lidar 포인트 클라우드 데이터를 저장하기 위해 설계된 바이너리 파일 형식 입니다. 이는 ASPRS(American Society For Potogrammetry and Remote Sensing) 에서 LiDAR 데이터 교환 및 상호 운용성을 위한 표준화된 형식으로 개발 및 유지 관리됩니다.

## Slide 4
2. LAS 파일 형식
부분 | 설명
파일 헤더 | 파일 헤더에는 데이터 형식 버전, 포인트 데이터 형식, 포인트 수, 경계 상자 좌표 팜조 시스템(CRS) 및 기타 메타데이터와 같은 LAS 파일에 대한 필수 정보가 포함된다
VLR(가변 길이 레코드) | LiDAR 데이터에 대한 추가 메타데이터 및 사용자의 정의 정보를 저장할 수 있다. VLR의 예로는 센서 시스템, 데이터 처리 매개변수 또는 분류 체계에 대한 정보가 포함된다
포인트 데이터 기록 | 좌표, 분류, 비행 및 스캔 데이터 등을 포함하여 포인트 클라우드의 각 개별 포인트에 대한 데이터이다

## Slide 5
2. LAS 파일 형식
Header | 
필드 이름 | 설명
File Signature | LAS 파일을 식별하는 문자열(”LASF”로 시작)
File Source ID | LAS 파일의 원본을 식별하는 고유 식별자
Global Encoding | 전역 인코딩 정보
Project ID GUID Data | 프로젝트를 식별하기 위한 고유한 GUID 데이터
System Identifier | 파일을 생성한 시스템의 식별자
Generating Software | LAS 파일을 생성한 소프트웨어의 이름
Header Size | 파일 헤더의 크기
Number of VLRs | 포함된 VLR의 수
Number of Point Records | 전체 포인트 레코드 수
VLR | 
필드 이름 | 설명
Reserved | 예약 영역
User ID | VLR 소유자의 고유 식별자(ASCII 문자)
Record ID | 사용자 정의 VLR을 구분하는 고유 ID
Record Length After Header | VLR 헤더 이후의 길이
Description | VLR의 설명 또는 용도
Point Data Records | 
필드 이름 | 설명
X, Y, Z | 포인트의 3D 공간 좌표
Intensity | 레이저 빔 반사의 강도
Return Number | 레이저 반환 값(반사 횟수)
Classification | 포인트가 속하는 클래스(지형,건물 등)
Scan Angle Rank | 레이저 스캔 각도
User Data | 사용자 정의 데이터
Point Source ID | 포인트의 원본을 식별하는 고유 식별자
RGB Color | 포인트 색상 정보

## Slide 6
3. LAS to TXT
1. GitHub 에서 vcpkg 를 복제
vcpkg를 이용한 liblas 설치
2. vcpkg 디렉토리로 이동 및 실행
3. 환경변수 설정
4. liblas 설치

## Slide 7
3. LAS to TXT